| Размеры: |  | 1 Комплект: ведро W-05CS/4 с крышкой P-05CS/4 2 Комплект: Рекомендованная упаковка готовых изделий |
| --- | --- | --- |
| Диаметр верхний : 227 мм Диаметр нижний : 190 мм Высота : 189 мм |  |  |
| Вес: |  |  |
| Вес емкости : 167 грамм Вес крышки : 36 грамм Вес ручки (М) : 20,3 грамм Вес ручки (ПП) : 8,00 грамм Вес комплекта (М) : 223,0 грамм Вес комплекта (ПП): 211,0 грамм |  |  |
| Ёмкость: |  |  |
| Номинальная : 5 л Потребительская : 5,4 л Общая : 5,8 л |  |  |
| Материал: |  |  |
| Полипропилен окрашенный или прозрачный Внимание: Всё сырьё, добавки и красители, используемые в производственном процессе, имеют сертификаты на контакт с пищевыми продуктами. Сырьё имеет деликатный запах, который является его натуральным свойством. Этот запах не влияет на упакованный продукт. |  |  |
| Цвет: |  |  |
| Изделие доступно в белом цвете, прозрачном или окрашенном, согласно заказа клиента. Красители, которые используются при окраске ведер и крышек сертифицированы на контакт с пищевыми продуктами. |  |  |
| Ручка: |  |  |
| Стандартно: пластиковая ручка (ПП) Опция: металлическая ручка (М) |  |  |
| Рисунок (опционально): |  |  |
| IML – нанесение этикетки во время впрыска |  |  |
| Упаковка: |  |  |
| Возможно 2 вида упаковки в зависимости от требования клиента: 1) каждый столбик ведер упакованный в мешки, обмотаны стрейч- пленкой или упакованы в картонную коробку. 2) поддоны оснащены капюшоном из термоусадочной пленки |  |  |
| Маркировка: |  |  |
| Каждый поддон маркирован упаковочным листом (артикул, дата производства, цвет ведра или крышки, фамилии бригадира смены, фамилия упаковщика, ТУ) |  |  |
| Срок годности (гарантия содержания качества): |  |  |
| 12 месяцев с даты поставки товара |  |  |

Детальная информация:

Применение:

Во многих видах промышленности, как емкости для красок и лаков, а также для пищевой отрасли. Конструкция вёдра дает возможность наполнять емкости веществом с собственным весом, не превышающим 1.6 грамм /см³. Сертификат Государственного Института Гигиены (Польша) и Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы (Украина) разрешает хранение в этих емкостях разных пищевых продуктов кроме продуктов, в состав которых входит алкоголь. К примеру использовать емкости для упаковки растительных и животных масел, жареной кукурузы, чипсов, соленых орешков, квашеных овощей, овощных салатов, фруктов, томатных соусов, фруктовых продуктов, джемов, мармелада, горчицы, майонеза, мороженного, яичной массы, муки, холодной маринованной рыбы в уксусной рассоле, рыбного гармажа, соленой рыбы, карамели, крахмального сиропа, жареного и рафинированного сахара, сыпучих пищевых продуктов, сухих овощных смесей, выпечки, молочных продуктов, меда и другого . Особенности хорошей упаковки для пищевых продуктов: самая лучшая температура для упаковки ПП это с 0° С до + 30°С.

Условия транспортировки и хранения:

Условия транспортировки: Перевоз закрытым или тентовым транспортом, запрещается дополнительно догружать поддоны. Перед транспортировкой необходимо предотвратить деформирование или другое механическое повреждение емкостей на поддоне. При транспортировке рекомендуется штабелирование емкостей не выше чем 66 % максимальной статической нагрузки. Условия хранения: Предотвращать загрязнение емкостей пылью, чрезмерного попадания солнечных лучей, влаги. Предотвращать механические повреждения. При штабелировании поддонов с готовыми изделиями, необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки на емкости, в случае неравномерного распределения нагрузки на все емкости возможна потеря неподвижности емкостей (используйте перекладки). Условия наполнения и закрытия: Изделия можно использовать сразу после производства. Максимальная температура наполнителя 95 °С. При установке ведер в столбики температура должна быть меньше чем 45 0C. После наполнения, устанавливать емкости не больше чем 2 в столбике. После достижения изделия температуры около 25-30º емкости достигают оптимальной устойчивости и неподвижности, что допускает штабелирование емкостей согласно ниже указанным нормам упругости: Нагрузка нижнего ведра: - статическая (230 C) максимальная = 50 кг Предлагаемая установка на поддонах: Наполнитель собственного веса до 1,6 грамм /см³, соответственно, метод используется клиентами, учитывая максимальные нагрузки.

Виды установки на поддонах:

Емкости поставляется в нижеследующих способах: WOR -1-05C4-900 количество - 900 обеспечение - мешки + стрейч пленка Внимание! Ведра упакованы выше указанными способами - окончательная транспортная и складская единица. Производитель не берет на себя ответственности в случае деформации емкостей, при установки поддонов друг на друга или при дополнительной догрузки.